Prénom :	Date :	Classe :
Nom :	Sciences Physique	Collège

Activité – exercices / Dipôles en parallèle ou dérivation.
Un moteur en parallèle avec une ampoule
Soit le circuit ci-dessous comportant une alimentation, un moteur électrique et une lampe, tous en série.

M

1. Quels sont les dipôles qui reçoivent de l'énergie électrique (récepteurs), et celui qui en donne (générateur) ?
2. Marquez les flèches de tension en rouge à coté de chaque dipôle, et les flèches de courant en bleu sur le circuit.
3. Quelle est l'unité de mesure de la tension électrique ?
4. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique ?
On donne :
tension donnée par l'alimentation U = 4,5 V ;
courant qui sort de l'alimentation I = 300 mA
courant qui traverse l'ampoule I2 = 130 mA

6. Donnez les tensions U1 aux bornes du moteur et U2 aux bornes de l'ampoule.
7. Quelle est la valeur en ampères (A) du courant I1 qui traverse le moteur ?

Deux résistors en dérivation.
Rappel : Dans le circuit,en dérivation , la tension est la même pour tous les dipôles

R1
R2
+
-

I

Ici I = 12 mA ; La tension d'alimentation est U = 12 V ;	R1 = 2 k Ω = ________ Ω
1. Quels sont les dipôles qui reçoivent de l'énergie électrique (récepteurs), et celui qui en donne (générateur) ?
2. Marquez les flèches de tension en rouge à coté de chaque dipôle, et les flèches de courant en bleu sur le circuit.

Loi d'Ohm : U = R times I U : tension en __ ; I courant en __ ; et R la résistance en Ω
Donc U_1 = R_1 times I_1 et U_2 = R_2 times I_2

3. Exprimez le courant I en ampères, puis donnez la tension U1 aux bornes du résistor R1 et la tension U2 aux bornes du résistor R2.
4. Exprimez et calculez le courant I1 qui traverse le résistor R1 .
5. En déduire le courant I1 qui traverse le résistor R2 .
6. Exprimez et calculez R2.