Prénom :	Date :	Classe : 4ième
Nom :	Sciences Physique	Collège

# Corrigé
 Noté sur 20 . Il y a 31 point à gagner. Donc choisissez vos questions.
## Masse volumique du liège (4,5 pts)
On prend un flotteur en liège supposé presque cylindrique.
### Mesures
hauteur : h = 4,0 cm
diamètre : d = 10 cm dont on déduit le rayon r = 5 cm (0,5pt)
### Surface
Rappel : %pi approx 3,14

Formule de la surface de la base (compléter) :	S = %pi times r^2 (0,5)

Application numérique (ce que donne la calculatrice) :
S = %pi times 5^2 = 78,5398163397 cm2

Résultat en cm² arrondi à 2 chiffres significatifs :	S = 79 cm² (0,5)
### Volume
Formule	V = h ×S	(0,5)

Application numérique	V = 4,0 × 79 = 316 cm³ (0,5)

Résultat en m³ (convertir) :	V = 0,000 316 m³ (0,5)

### Masse
Masse obtenue par pesée :	m = 75 g	Que l'on convertit en kilogramme m = 0,075 kg

### Masse volumique
Formule :	%rho = m over v (0,5)

Application numérique :	%rho = 0,075 over 0,000316 =	237,341772152 kg/m3 (0,5)

Résultat arrondi à 2 chiffres significatifs :	ρ = 240 kg/m3 (0,5)
Ne pas oublier la bonne unité de mesure.

## Poutres en bois (20 pts !)
Au cours de la restauration d'un château du XV° siècle (fin de la guerre de cent ans), on doit remplacer une poutre ancienne par une neuve de même essence.
Pour aider à choisir le bois de la nouvelle poutre on prend un échantillon de l'ancienne et on détermine sa masse volumique.
Le morceau de l'ancienne poutre a une section rectangulaire de un pied-du-roi de largeur, soit 32,66 cm, et de 2 pieds-du-roi de hauteur.
pour une longueur de 1 m.

###### Donner la valeur du pied du roi en cm, dm et m. (1pt)
1 pied-du-roi	32,66 cm	3,266 dm	0,3266 m

###### Calculer la surface de la section de la poutre en unités du système métrique, cm2 puis dm2 et m2 . (3pts)
La surface de la section de la poutre est de 1 pied fois 2 pieds, donc 2 pieds carrés, mais en mesures modernes cela donne S = 32,66 × (32,66 × 2) = 2133,3512 cm²
que l’on arrondi à	S = 2133 cm²
Si on converti, on a S = 2133 cm² = 21,33 dm² = 0,2133 m²

###### Calculer le volume du morceau de vieux bois en m³ . (1,5 pt)
V = longueur fois section ou

V = L times S

V = 1,0 × 0,2133 =0,2133 m3

###### On pèse le morceau de bois et on trouve une masse m = 117 kg. Calculer la masse volumique de ce bois ancien. (1,5 pt)
%rho = m over v

%rho = 117 over 0,2133 = 548,523206751 kg/m^3

Résultat arrondi	ρ = 549 kg/m3	( ρ = 550 kg/m³ serait acceptable)

###### Regardez dans le tableau ci joint (wikipedia), et déterminez l'essence utilisée par les compagnons du temps du roi Charles VII. (1 pt)
La valeur la plus proche est celle du châtaigner.
Prénom :	Date :	Classe : 4ième
Nom :	Sciences Physique	Collège

Les murs du château font 4 pieds d'épaisseur, et la distance entre les deux murs fait une perche royale soit 18 pieds ou 3 toises.

###### Donnez l'équivalent de ces valeurs dans le système métrique en remplissant le tableau ci dessous.(4pts)

	en pieds du roi	cm	dm	m
épaisseur des murs	4	130,64	13,06	1,306
une perche	18	587,88	58,8	5,88
une toise	6	195,96	19,6	1,96
distance entre les murs	18	587,88	58,8	5,88

La nouvelle poutre doit aller d'un mur à l'autre, mais avoir une distance d'appui de 2 pieds de chaque coté. Elle doit donc faire 18 + 2X2 = 22 pieds de long, un pied de large, et 2 pieds de hauts.
###### Donner son volume en pieds cubes (2pts)
V = L times S
V = 22 times 2 = 44 pieds^3

###### Redonner ses dimensions en unités du système métrique. Compléter le tableau ci dessous. (3pt)
	mesure ancienne	cm	m
hauteur	2 pieds	65,32	0,65
largeur	1 pied	32,66	0,32
longueur	22 pieds	718,52	7,19

###### Calculez son volume en m³. (1,5 pt)
V = L times h times l

V = 7,19 times 0,65 times 0,32 = 1,49552 m^3

V = 1,5 m^3

###### Quelle sera sa masse si ce bois neuf a une masse volumique ρbois = 900 kg/m³ ? (1,5 pt)
%rho = m over V donc m = %rho times V
m = 900 times 1,5 = 1350 kg
ou
m = 1,35 t

## Réservoir d'eau. (6,5 pts)
Une citerne cylindrique a un rayon r = 2 m, une hauteur maximale de 6 m.
### Calculez son volume maximal en m³ . (3pts)
V = H times ( %pi times r^2 )

V = 6 times ( %pi times 2^2 ) = 75,3982 m^3

V = 75,4 m^3

### Cherchez les masses volumiques de l'eau et de l'essence. (0,5pt)
Masse volumique de l’eau :	ρeau = 1 000 kg/m³
Masse volumique de l’eau :	ρessence = 750 kg/m3

### Quelle masse d'eau en tonnes ou en kilogrammes contient elle si elle est remplie d'eau ? (1,5pt)
%rho_eau = m_eau over V donc m_eau = %rho_eau times V

m_eau = 1 000 times 75,4 = 75 400 kg = 75,4 t
ou
m_eau = 75,4 t

### Même question si elle est remplie d'essence. (1,5 pt)

%rho_essence = m_essence over V donc m_essence = %rho_essence times V

m_essence = 750 times 75,4 = 56 550 kg approx 56,6 t
ou
m = 56,6 t